|  | УТВЕРЖДЕНО Приказ от “___” ___________ 20___ № ___________ |
| --- | --- |

ИЛИ

| СОГЛАСОВАНО Протокол заседания руководящего органа профсоюза от “___” ___________ 20___ № ___________ {при наличии профсоюза в организации} | УТВЕРЖДЕНО _________________________________ (должность) Руководитель организации (заместитель руководителя организации, ответственный за организацию охраны труда в организации) ____________ ___________________________ (подпись) (фамилия, инициалы) ____________ ___________________________ (дата) (регистрационный номер) |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

для аккумуляторщика

I. Общие требования по охране труда

1. К работе по ремонту и зарядке стартерных аккумуляторных батарей допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста и прошедшие:

1.1. медицинский осмотр при поступлении на работу;

1.2. специальное обучение по профессии аккумуляторщика;

1.3. вводный инструктаж по безопасности труда, производственной санитарии и пожаробезопасности;

1.4. первичный инструктаж по безопасности труда непосредственно на рабочем месте Повторный инструктаж на рабочем месте проводится один раз в три месяца.

2. Не позднее месяца со дня поступления на работу аккумуляторщик должен быть обучен безопасным методам производства работ.

До прохождения обучения аккумуляторщик к самостоятельному выполнению работ (без наблюдения со стороны опытного рабочего, назначенного с его согласия администрацией) не допускается.

3. После прохождения обучения ежегодно должна производиться проверка знаний аккумуляторщика по безопасным методам производства работ, включая Правила устройства и безопасной эксплуатации электротехнических установок в объеме II группы неэлектротехнического персонала.

4. При нарушении требований безопасности труда, перерывах в работе более чем на 30 календарных дней, а также изменении Правил по безопасности труда аккумуляторщик должен пройти внеплановый инструктаж на рабочем месте.

5. Аккумуляторщик должен знать:

5.1. конструктивное устройство и принцип работы аккумуляторных батарей;

5.2. принципиальную схему зарядного устройства;

5.3. правила соединения пластин и их полярность;

5.4. виды повреждений батарей и способы их устранения;

5.5. приемы работ и техническую последовательность операций при разборке, сборке и ремонте элементов батарей;

5.6. устройство оборудования зарядных агрегатов, а также контрольно-измерительных приборов;

5.7. правила приготовления электролита;

5.8. основные свойства материалов, применяемых при ремонте аккумуляторов;

5.9. режимы напряжения во время зарядки и разрядки аккумуляторов.

6. Аккумуляторщик обязан:

6.1. выполнять правила внутреннего трудового распорядка.

Запрещается употреблять спиртные напитки, наркотические и токсические вещества, а также находиться на рабочем месте, территории организации в рабочее время в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

Курить разрешается только в специально установленных местах;

6.2. пользоваться выданной спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты;

6.3. выполнять только ту работу, по которой проинструктирован и допущен;

6.4 не выполнять распоряжений, если они противоречат правилам безопасности труда и производственной санитарии;

6.5. помнить о личной ответственности за соблюдение правил безопасности труда и за безопасность товарищей по работе;

6.6. не допускать присутствия на рабочем месте посторонних лиц;

6.7. оказывать первую помощь пострадавшему на производстве;

6.8. сообщать мастеру обо всех замеченных нарушениях правил безопасности труда;

6.9. знать и соблюдать все требования настоящей Инструкции.

7. Опасные и вредные производственные факторы:

- кислоты и щелочи;

- вредные газы;

- электрический ток;

- взрыво- и пожароопасность;

- расплавленный свинец.

8. За невыполнение требований настоящей Инструкции работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

II. Требования по охране труда перед началом работы

9. Надеть исправную спецодежду, резиновые сапоги и подготовить индивидуальные средства защиты:

- застегнуть обшлага рукавов; надеть резиновый фартук (нижний край его должен быть ниже верхнего края голенищ сапог);

- заправить одежду так, чтобы не было развевающихся концов;

- волосы подобрать под плотно облегающий головной убор.

10. Осмотреть и подготовить рабочее место:

- убрать все мешающие работе предметы;

- разложить рабочий инструмент, приспособления и измерительные приборы в удобном и безопасном для пользования порядке, проверив их исправность.

11. Проверить освещенность рабочего места, чтобы оно было достаточным и не слепило глаза.

12. Убедиться в наличии защитной сетки на переносном электрическом светильнике, исправности электропроводки, изоляции.

13. Проверить наличие запаса 5-процентного раствора питьевой соды для нейтрализации кислоты и исправность водопроводного крана со шлангом для смыва разлитой кислоты.

14. Убедиться в исправности оборудования зарядных мест и приточно-вытяжной вентиляции.

15. При обнаружении неисправностей доложить мастеру и до их устранения к работе не приступать.

III. Требования по охране труда при выполнении работы

16. В аккумуляторной не разрешается производить работы, не связанные с ремонтом и зарядкой батарей.

17. Батареи, поступившие в ремонт или на зарядку, устанавливать на исправные стеллажи. Передвигать стеллажи с батареями запрещается.

18. При использовании переносного светильника во избежание искрения сначала вставить вилку в штепсельную розетку, а затем включить рубильник, при выключении наоборот: сначала выключить рубильник, а затем вынуть вилку.

19. Следить за бесперебойной работой вентиляции при зарядке и пайке.

20. При переноске батарей использовать приспособления (захваты, носилки, тележки) и соблюдать меры предосторожности.

21. При транспортировке аккумуляторной кислоты и приготовлении электролита во избежание ожогов кожи и глаз соблюдать следующие правила:

21.1. бутыли с аккумуляторной кислотой или электролитом хранить закрытыми притертыми пробками и только в специальных обрешетках;

21.2. слив аккумуляторной кислоты из бутылей производить вдвоем при помощи приспособлений, не допуская проливания ее на пол; пролитую кислоту засыпать опилками, смочить раствором соды или засыпать содой, предварительно надев резиновые перчатки;

21.3. перед приготовлением электролита надеть защитные очки и резиновые перчатки;

21.4. приготовление электролита производить в эбонитовой, фаянсовой или керамической посуде (использовать стеклянную посуду запрещается), при этом сначала наливать в посуду холодную воду, а затем тонкой струей лить кислоту, периодически перемешивая раствор стеклянной или эбонитовой палочкой.

22. При зарядке батарей обязательно выполнение следующих требований:

22.1. пробки заливных отверстий должны быть вывернуты;

22.2. присоединение клемм батарей перед зарядкой и отсоединением их после зарядки производить при выключенном оборудовании зарядного устройства;

22.3. соединения батарей производить только плотно прилегающими (пружинами) освинцованными клеммами, обеспечивающими плотный контакт и исключающими искрение;

22.4. не касаться одновременно двух клемм металлическими предметами во избежание короткого замыкания и искрения;

22.5. контроль зарядки батарей осуществлять только при помощи приборов (термометра, вольтметра, ареометра и др.);

22.6. не наклоняться близко к батареям во избежание ожогов брызгами кислоты, вылетающими из заливных отверстий.

23. Во время зарядки батарей не разрешается:

23.1. пользоваться неисправными зарядными устройствами и инструментом;

23.2. работать без вытяжной вентиляции;

23.3. подсоединять батареи к незаземленному зарядному устройству;

23.4. замерять нагрузочной вилкой напряжение на клеммах батарей из-за возможного искрения и взрыва газов, а также прикасаться вилкой к сопротивлению во избежание ожога;

23.5. перегружать зарядное устройство током выше номинального;

23.6. отсоединять заземляющий провод и касаться им открытых токоведущих клемм;

23.7. производить любые ремонтные работы при включенном зарядном устройстве.

24. При попадании кислоты на кожу следует быстро и осторожно промокнуть ее ватным тампоном или сухой тряпочкой, промыть пораженное место водой или 2-процентным раствором питьевой соды, смазать вазелином, завязать бинтом, после чего обратиться в здравпункт.

25. Если кислота попала в глаза, их следует хорошо промыть водой, затем 2-процентным  раствором питьевой соды и немедленно обратиться в здравпункт.

26. В случае попадания кислоты на одежду промыть последнюю струей воды, нейтрализовать содой, мелом или известью, снова промыть водой и высушить.

27. Работы с применением паяльной лампы производить в специально отведенном месте на верстаке, обшитом сталью под вытяжным зонтом.

28. При выполнении этих работ необходимо соблюдать следующие требования:

28.1. верстаки и стеллажи должны быть установлены горизонтально и не соприкасаться с отопительными приборами и стояками водопровода, отопления и канализации;

28.2. место для разжигания паяльной лампы должно быть ограждено с боков и спереди металлическим или кирпичным экраном;

28.3. во избежание взрыва паяльной лампы заполнять лампу только той горючей жидкостью, для работы на которой она предназначена;

28.4. перед разжиганием лампы проверить ее исправность.

29. При работе с паяльной лампой не разрешается:

29.1. заполнять резервуар лампы горючей жидкостью более чем на 3/4 его объема;

29.2. завертывать наливную пробку менее чем на 4 нитки резьбы;

29.3. чрезмерно накачивать воздух;

29.4. прочищать засорившееся отверстие форсунки путем повышения давления;

29.5. эксплуатировать лампу, не имеющую ограничителя на запорном кране;

29.6. доливать горючее в горящую лампу;

29.7. спускать сжатий воздух через заливное отверстие горящей лампы. Пламя необходимо гасить запорным краном.

При обнаружении неисправностей немедленно прекратить работу и сдать лампу в ремонт.

30. После окончания работы с паяльной лампой необходимо погасить ее, дать остыть до температуры окружающего воздуха и слить горючее в канистру. Хранить на рабочем месте заправленную лампу запрещается.

31. При плавлении свинца не допускать попадания воды в сосуд с расплавленным свинцом во избежание ожогов, образующихся перегретым паром и брызгами свинца.

32. Во время нагрева паяльник должен быть закреплен и лежать на специальной подставке.

33. Во избежание ожогов не допускать разбрызгивания припоя. Хранить припой в металлической коробке и в процессе пайки излишки его с паяльника осторожно снимать в коробку, отряхивать припой не разрешается.

34. Пить воду и принимать пищу в помещении аккумуляторной мастерской запрещается.

Требования электробезопасности

35. Аккумуляторщик должен иметь II квалификационную группу по электробезопасности.

36. Во избежание поражения электротоком не прикасаться к открытым токоведущим частям электрооборудования, оголенным проводам и не производить самостоятельных исправлений и подключений электропроводки.

37. Присоединение батарей к электросети постоянного тока и соединение аккумуляторов между собой производить в резиновых перчатках и резиновой обуви. Пользоваться исправным инструментом с изолированными рукоятками.

38. В качестве переносных светильников применять специально предназначенные для этой цели светильники заводского изготовления во взрывозащитном исполнении напряжением не выше 12 В. Подключение переносных светильников в сеть выполнять посредством штепсельного соединения в местах, обозначенных соответствующими надписями. Напряжение местного освещения должно быть не более 42 В.

39. Следить за тем, чтобы заземление электрооборудования было исправным и надежным. Неисправности, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, нагревание проводов, необходимо немедленно устранить с привлечением электрика.

Требования пожаробезопасности

40. Работы по зарядке батарей и их ремонт должны выполняться в отдельных помещениях, оборудованных местной вентиляцией.

При малом объеме работ (до 10 батарей в смену) зарядку и ремонт их разрешается производить в одном помещении. При этом паяльные работы должны выполняться на верстаке под вытяжным зонтом на расстоянии не менее 5 м от вытяжного шкафа местной вентиляции зарядки.

41. У входа в аккумуляторную на свободном месте должны быть установлены 2 огнетушителя (углекислотный и пенный). Подход к ним не загромождать.

42. В помещение не входить с открытым огнем, не курить, не пользоваться открытыми электронагревательными приборами (электроплитками).

43. При возникновении в аккумуляторной возгорания рабочий обязан:

43.1. немедленно отключить электросеть;

43.2. закрыть вентиляцию в мастерской, зарядной и соседних с ними помещениях;

43.3. вызвать пожарную команду по телефону или извещателю пожарной сигнализации;

43.4. приступить к тушению очага пожара с помощью огнетушителей, песка и других имеющихся средств.

IV. Требования по охране труда по окончании работы

44. Привести в порядок рабочее место. Инструмент, измерительные приборы и приспособления протереть и уложить на отведенные для них места.

45. Убрать оставшийся после работы электролит, кислоту, дистиллированную воду, горючее.

46. Отключить электроаппаратуру и вентиляцию.

47. Обо  всех замеченных неполадках сообщить мастеру.

48. Снять спецодежду, обувь, тщательно вымыть руки и лицо теплой водой с мылом или принять душ.

V. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

49. При авариях и несчастных случаях немедленно принять меры по оказанию пострадавшим доврачебной помощи, поставить в известность мастера (бригадира), а также обеспечить до прибытия комиссии по расследованию сохранность обстановки, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

50. Аварийные ситуации и несчастные случаи при работе могут произойти по организационным, техническим и другим причинам, в частности из-за:

- нахождения на рабочем месте в нетрезвом состоянии;

- допуска к работе необученных, неаттестованных, не прошедших инструктаж по безопасности труда лиц;

- неприменения средств индивидуальной защиты; неисправности вентсистем, зарядных устройств; неисправности транспортных тележек; неудовлетворительного состояния рабочего места; недостаточной освещенности места производства работ и др.

| СОГЛАСОВАНО Руководитель службы охраны труда (специалист по охране труда или уполномоченное нанимателем должностное лицо, на которое возложены соответствующие обязанности по охране труда) либо руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель), аккредитованный на оказание услуг в области охраны труда | ____________ _________ ____________________ (должность) (подпись) (фамилия, инициалы) |
| --- | --- |
| Руководитель структурного подразделения организации | ____________ _________ ____________________ (должность) (подпись) (фамилия, инициалы) |